HASANAĞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

KANALİZASYON DEŞARJ TALİMATNAMESİ

ATIKSU YÖNETİMİ

1.ALT YAPI TESİSLERİ KURMA, KULLANMA VE İŞLETME HAKKI

OSB'ler ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla elektrik, içme ve kullanma suyu, doğalgaz temini ve dağıtım şebekesi, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi, atık su arıtma tesisi, içme ve kullanma suyu arıtma tesisi, OSB içi yollar, haberleşme şebekesi, internet servis sağlayıcılığı,  spor tesisleri, genel hizmet ve sosyal tesisler ve benzer tesislerden gerekenleri kurma ve işletme, kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma, üretim tesisleri kurma ve işletme hakkı sadece OSB’nin yetki ve sorumluluğundadır. Ancak, atık suların ortak arıtma tesisinin kabul edebileceği standartlara düşürülmesi amacıyla münferiden ön arıtma tesisi yapılması gerekir.

OSB de yer alan kuruluşlar, alt yapı ihtiyaçlarını OSB’nin tesislerinden karşılamak zorundadır. OSB’nin izni olmaksızın altyapı ihtiyaçları başka bir yerden karşılanamaz ve bu amaçla münferiden tesis kurulamaz. Bu kuruluşlar kendilerine tahsis edilen altyapı kullanma hakkını başka kuruluşlara devir ve temlik edemez, başkalarının istifadesine tahsis edemez.

HOSAB Müdürlüğü, Bursa Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü‟nün bilgi, denetim ve gözetimi altında Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümlerine uyulması kaydı ile atık su altyapı tesislerinin inşası, bakımı ve işletilmesinden sorumludur. Atık su altyapı tesislerinin bakım, onarım ve işletilmesi, debimetre ve numune alma cihazlarının kontrolü, gerekli görüldüğünde numune alımı ve analiz hizmetleri HOSAB Müdürlüğünce yürütülmektedir. Dolayısıyla, katılımcıların merkezi atıksu arıtma tesisine bağlantılarının yapılması ve Bağlantı İzin Belgesi‟nin alınması bir zorunluluktur. Katılımcılar, atıksularını, HOSAB‟ın yazılı izni olmadan taşıma araçları ile diğer ortak atıksu arıtma/bertaraf tesislerine taşıyamaz. (Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Madde 114)

HOSAB‟da yatırım yapan katılımcıların atık su altyapı tesislerine deşarj parametrelerin   konsantrasyonları aşağıda tanımlanmıştır.

Tablo 1 : Projelendirmede Baz Alınan Atıksu Arıtma Tesisi Tasarım Kriterleri

| HOSAB Kanalizasyona Deşarj Standartları Tablosu |
| --- |
| Parametreler | Revizyon HosabDeğerleri | Birim |
| AskıdaKatı Madde | 500 | mg/L |
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı | 1600 | mg/L |
| Sıcaklık | 40 | 0C |
| pH | 6-9 | mg/L |
| Toplam Fosfor | 32 | mg/L |
| Toplam Azot | 97 | mg/L |
| Toplam Kjeldahl Azotu | 96 | mg/L |
| Yağ ve Gress | 150 | mg/L |
| Katran ve Petrol Kök. Yağlar | 10 | mg/L |
| Toplam Sülfür | 2 | mg/L |
| Antimon (Sb) | 3 | mg/L |
| Arsenik (As) | 3 | mg/L |
| Alüminyum (Al) | 5 | mg/L |
| Bakır (Cu) | 3 | mg/Ll |
| Bor (B) | 5 | mg/L |
| Civa (Hg) | 0,1 | mg/L |
| Çinko (Zn) | 5 | mg/L |
| Demir (Fe) | 10 | mg/L |
| Fenol | 10 | mg/L |
| Florür (F) | 15 | mg/L |
| Gümüş (Ag) | 5 | mg/L |
| Kadmiyum (Cd) | 0,1 | mg/L |
| Kalay (Sn) | 5 | mg/L |
| Kurşun (Pb) | 2 | mg/L |
| Nikel (Ni) | 5 | mg/L |
| Sülfat (SO4) | 1700 | mg/L |
| Serbest Klor (S. Cl) | 5 | mg/L |
| Toplam Krom (Cr) | 2 | mg/l |
| Toplam Krom (Cr+6) | 0,5 | mg/l |
| Toplam Siyanür (CN) | 1 | mg/l |
| Klorür | 10000 | mg/l |
| Balık BiyoDeneyi (Zsf) | 10 | - |
| Renk | 800 | Pt-Co |
| Metilen mavisi ile reaksiyon veren yüzey aktif maddeleri (MBAS) | Biyolojik parçalanması TSE standartlarına uygun olmayan maddelerin boşaltımı prensip olarak yasaktır. |  |

Katılımcıların kanal bağlantı noktalarından alınan numunelerde yapılacak analizlerde kirlilik konsantrasyonları  tablodaki değerlerin üzerinde çıkması durumun da firmaların HOSAB Atıksu Arıtma Tesisi'ne göndermeden kendi bünyesinde bir ön arıtma tesisi yaparak kirliliğin kabul edilebilecek değerlere düşürülmesi katılımcının sorumluluğunda olup, ön arıtma oranlarının tespiti için bir akademik kuruluş tarafından hazırlanacak rapor ve laboratuvar çalışmaları esas alınır. Aksi halde atıksular projelendirilmiş HOSAB Atıksu Arıtma Tesisi'ne kabul edilmeyecektir.

1.1. Ön Arıtma Tesisi Esasları

HOSAB Atıksu Arıtma Tesisi'ne doğrudan kabul edilmeyen katılımcıların atıksuları için ön atıksu arıtma tesisi yapılmalıdır. Hosab atıksu arıtma tesisi biyolojik  arıtma tesisi olduğundan, tasarım parametrelerin üzerindeki suların biyolojik işlemlerde toksik veya zararlı kirleticiler ile bazı endüstri kirleticilerin kollektörleri ve arıtma tesisinin çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle katılımcılar atıksularını HOSAB Müdürlüğü kanalizasyon sistemine vermeden önce bir ön arıtma tesisi ile kirlilik değerlerini uygun limitlere getirmelidirler.

OSB Uygulama Yönetmeliğinin 120. Maddesine istinaden atık suyunun HOSAB Kanala Kabul Kriterlerine uyup uymadığını bir akademik kuruma kontrol ettirerek HOSAB‟un onayına sunar ve HOSAB ön arıtma yapılıp yapılmayacağına karar verir.

Ön arıtma ihtiyacı olduğu tespit edilir ise, katılımcıya kurulacak atıksu ön arıtma tesisine ait iş termin planını sunması için bir ay süre verilir. İş termin planının HOSAB‟a sunulduğu tarihten itibaren katılımcı, en geç iki ay içerisinde arıtma tesisi proje onayını almak , ön arıtma tesisini kurmak ve işletmeye almak zorundadır.

Sunulan termin planında, kurulacak olan ön arıtma tesisinin bir ya da birden fazla arıtma sistemi içeren (kimyasal + biyolojik vb.) kombine bir tesis olması halinde, termin planının teknik olarak mahiyeti ve aşamaları HOSAB tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından incelenir.

Arıtma tesisi proje onay dosyasında; arıtılmamış atık su analiz raporu veya katılımcıya ait kurulu bir tesis yok ise literatür bilgisi, arıtma tesisinin yerini gösterir vaziyet planı, ayrıntılı proses raporu ve proses projeleri, P & I diyagramı, hidrolik profil, ekipman spesifikasyonları, boru yerleşim planları, statik, betonarme çelik imalat projeleri ve hesapları, elektrik ve enstrüman projeleri yer alır. Uygulama projeleri ilgili oda vizeleri alındıktan sonra HOSAB tarafından onaylanır ve onaydan sonra arıtma tesisi uygulamasına geçilir. (Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Madde 120)

1.2. İzleme ve Kontrol

Katılımcılardan HOSAB Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisine gelen atıksuyun izleme ve kontrolünden HOSAB Müdürlüğü yetkilidir. Katılımcılar atıksuları ile ilgili HOSAB Müdürlüğü’ne düzenli rapor vermekle  ve istenilmesi durumunda her türlü bilgiyi vermekle yükümlüdürler.

2.Arıtma Çamuru

Katılımcılara ait atıksu arıtma tesisinden çıkan çamur kekinin tesisten ilgili mevzuat uyarınca uzaklaştırılması gerekmektedir. Ön arıtma sonucunda, çamur kurutma yatağından veya filtre presten çıkan çamur keki, yapılacak analiz sonucunda belirlenecek niteliğine göre, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği veya Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uyarınca tesisten uzaklaştırılır. Tesiste çamur susuzlaştırma ünitesi yoksa arıtma tesisi çamuru HOSAB Atık Denetim Hizmetleri Merkezi tarafından lisanslı vidanjörlerle ilgili yönetmelik koşullarına uygun olarak uzaklaştırılır. Katılımcı, analiz raporlarını, bertarafa ilişkin vidanjör pusulalarını ve/veya Ulusal Atık Taşıma Formları ile faturalarını saklamak ve sorulduğunda ibraz etmekle yükümlüdür.Katılımcı kuruluşlar HOSAB Müdürlüğü’nce atıksu arıtma tesislerinde yapılacak denetimlerde ve ayrıca her ay sonu sulu çamur bertaraf yöntemi ve/veya çamur keki uzaklaştırma sistemi hakkında rapor vermekle yükümlüdürler.

3.ATIKSU ALTYAPI TESİSLERİNE BAĞLANTI İZNİ ve BAĞLANTI İZİN BELGESİ

HOSAB kanalizasyon sistemine her türlü evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atık suların deşarjı için HOSAB‟dan Bağlantı İzin Belgesi alınması zorunludur.

Katılımcılar, kanalizasyon sistemine atık su bağlantısı yapılmadan önce gerekli ise ön arıtma/arıtma tesisini, kontrol bacası inşaatını ve kanalizasyon sistemine bağlantıyı HOSAB’ın denetimi altında yapar. Daha sonra “Bağlantı İzin Belgesi”   için başvuruda bulunur. Üretime başlanılması ile birlikte, en çok 30 gün süre ile 24 saatlik kompozit numuneler alınarak OSB veya OSB’nin uygun gördüğü kurum tarafından  bedeli katılımcı tarafından ödenmek üzere analizleri yapılacak tesisin kirlilik parametreleri belirlenir. HOSAB, atık su arıtma tesisi giriş parametrelerine göre belirlenen  “Kanala Deşarj Standartları” na tesis atık suyunun uyup uymadığını kontrol ettirerek ön arıtmanın yapılıp yapılmayacağına karar verir. Kanala deşarj standartları sağlanmadıkça, hiçbir katılımcıya bağlantı izin belgesi verilemez. Katılımcı en çok 6 ay süre içerisinde bağlantı izin belgesi almadığı takdirde OSB’nin uygulayacağı her türlü yaptırımı kabul etmiş sayılır. Kontrol bacası, debimetre, pH ölçüm cihazı ve benzeri gibi ölçüm cihazlarının konabileceği büyüklükte ve OSB tarafından belirtildiği şekilde dizayn edilir. Katılımcı, varsa arıtma tesisi ile kontrol bacasını iyi bir şekilde muhafaza etmek, ölçüm tesislerini her zaman kontrole hazır halde tutmakla yükümlüdür. Katılımcının atık su arıtma tesisi varsa, buna ait teknik bilgi ve dokümanları (HOSAB onaylı evsel ve/veya endüstriyel atık su arıtma tesisinin, proses akım şeması, tasarım parametreleri, çıkış suyu parametreleri, çıkış ve giriş suyu laboratuar analiz raporlarının birer örneğini ve oluşan arıtma çamurunun bertarafıyla ilgili alınan önlemlere ilişkin belgeleri, parselin atık su ve yağmur suyu hatlarını gösterir altyapı vaziyet planı ile kanalizasyona bağlantı noktası vb.) bir rapor halinde OSB’ye verir. Atık su arıtma tesisi kapasitesi veya prosesinde yapılacak değişiklikler önceden OSB’ye bildirilir. Aylık raporlar halinde atık su arıtma tesisi giriş debi ve kirlilik parametre değerleri OSB’ye verilir. OSB, ani deşarj ve dökülmelerin olabileceği veya gerekli gördüğü kaynaklar  için ilave tedbirler isteyebilir. Deşarj standartlarının sağlanması ve ön arıtma gereğini ortadan kaldırmak üzere, atık suların yağmur suları, soğutma suları, az kirli yıkama suları ve buna benzer az kirli sularla seyreltilmesi yasaktır. Bu amaçla OSB’lerde kanalizasyon sistemi ayrık sistemde inşa edilir. Katılımcıların yağmur suyu çıkışları, dinlendirme havuzları ve yağ tutuculardan geçirildikten sonra yağmur suyu drenaj şebekesine bağlanır. HOSAB’ın yazılı izni olmadıkça yetkisiz hiçbir resmi ya da özel kişi veya kuruluş tarafından kanalizasyon sistemine dokunulamaz, kanal şebekelerinin kapakları açılamaz, geçtiği yerler kazılamaz, şebekelerin yerleri değiştirilemez, bağlantı kanalları inşa edilemez ve şebeke sistemine bağlanamaz. Herhangi bir maksatla kullanılmak için kanalizasyon tesislerinden su alınamaz. Bağlantı izin belgeleri üçer yıllık süreler için geçerlidir. Üretim miktar ve düzeninde veya faaliyet türünde değişiklik yapacak olan katılımcılar OSB’ye başvurarak belgeyi yenilemek zorundadır. (Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Madde 122)

4.ATIKSU ALTYAPI TESİSLERİNE BAĞLANTI KISITLARI

4.1.Kanalizasyon Sistemine Müdahale

HOSAB Evsel Nitelikli Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi tamamlanmasının ardından HOSAB Müdürlüğü’nün yazılı izni alınmadan hiçbir kişi veya kurum kanalizasyon sistemine dokunamaz. Kanal kapakları açılamaz. Şebeke yeri değiştirilemez. Kanal yakınında kazıntı yapılamaz. Yeni bağlantı kanalları yapılarak şebekeye bağlanamaz. Kanalizasyon sisteminden su almak yasaktır.

4.2.Soğutma İşlemi Atık suları

HOSAB Evsel Nitelikli Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi tamamlanmasının ardından HOSAB Müdürlüğü’nün özel onayı olmadan kanalizasyon sistemine bağlanması yasaktır.

4.3.Yağmur Suyu Deşarjları

HOSAB Evsel Nitelikli Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi tamamlanmasının ardından yağmur suları ve kirli olmayan diğer drenaj suları, kanalizasyona bağlanamaz. Ayrıca atıksu kanalları da yağmur suyu kanallarına kesinlikle bağlanamaz.

4.4.Seyreltme

HOSAB Evsel Nitelikli Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisinin devreye girmesiyle beraber evsel ve endüstriyel atık sular seyreltilerek kanalizasyon sistemine verilemez. Deşarj standartlarını sağlamak amacıyla Yağmur suyu, az kirli su v.b sularla seyreltme yapmak yasaktır. (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Madde 45)

5. HOSAB ARITMA TESİSİ KANALİZASYON SİSTEMİNE VERİLEMEYECEK ATIKLAR VE DİĞER MADDELER

HOSAB Atıksu Arıtma tesisinin arıtma verimini düşüren, çamur tesislerinin işletilmesini veya çamur bertarafını olumsuz yönde etkileyen maddeler, atık su arıtma tesisini veya ünitelerini tahrip eden, fonksiyonlarını ve bakımlarını engelleyip, zorlaştıran, tehlikeye sokan maddeler ve bu tesislerde çalışan personele ve alıcı ortamın kalitesine zarar veren maddelerin kanalizasyon şebekesine verilmesi yasaktır.

Aşağıda sıralanan atık, artık ve diğer maddeler hiçbir şekilde kanalizasyon şebekesine verilemez.

a) Özellikle yanma ve patlama tehlikesi yaratan veya zehirli olan maddeler, fuel oil, benzin, nafta, motorin, benzol, solventler, karpit, fenol, petrol, zehirli maddeler, yağlar, gresler, asitler, bazlar, ağır metal tuzları, pestisitler veya benzeri toksik kimyasal maddeler, yıkama sonrası proseslerden oluşan seyrelmiş kan haricindeki kanlı atıklar, hastalık mikrobu taşıyan maddeler,

b) Gaz fazına geçebilen, duman oluşturan, koku çıkaran, zehirli etkileri nedeni ile sağlık sakıncaları yaratan ve bu nedenle kanallara girişi, bakım ve onarımı engelleyen her türlü madde,

c) Kanal şebekesinde tıkanmaya yol açabilecek, normal su akımını ve kanal fonksiyonunu engelleyecek kıl, tüy, lif, kum, curuf, toprak, mermer ve mermer tozu, metal, cam, süprüntü, moloz, hayvan dışkısı, mutfak artığı, selüloz, katran, saman, talaş, metal ve tahta parçaları, hayvan ölüsü, işkembe içi, üzüm posası, meyve posası, mayalı artıklar, çamurlar, buz artıkları, kağıt tabaklar, bardaklar, süt kapları, bitki artıkları, paçavra, odun, plastikler, gübre, yağ küspeleri, hayvan yemi artıkları ve benzeri her türlü katı madde ve malzemeler,

ç) Kanal yapısını bozucu, aşındırıcı, korozif maddeler, alkaliler, asitler, pH değeri 6,5 dan düşük, 10 dan yüksek ve boşaldıkları kanalizasyon sisteminde 1700 mg/lt’den fazla sülfat konsantrasyonu oluşturacak atıklar, kanal şebekesinde köpük meydana getirebilen ve debisi ne olursa olsun anyonik yüzey aktif madde, konsantrasyonu 400 mg/lt’den fazla deterjanlı sular,

d) Sıcaklığı 5 0C  ile 40 0C  arasında değişen, çöken, katılaşan, viskoz hale geçen, kanal cidarlarında katı veya viskoz tabakalar oluşturabilecek her türlü madde,

e) Radyoaktif özelliğe sahip maddeler,

f) Dünya Sağlık Teşkilatı ve diğer uluslararası geçerli standartlar ile ulusal mevzuat ve standartlara göre tehlikeli ve zararlı atık sınıfına giren tüm atıklar,

g) Kanalizasyon şebekesine deşarj ve arazi dışındaki alıcı ortam söz konusu olduğunda ön arıtma veya arıtma tesisi çamurları ile bekletme depoları ve septik tanklarda oluşan çamurlar, (Bu çamurlar HOSAB’ın belirleyeceği yere ve uygun teknik önlemler alınarak uzaklaştırılır.)

ğ) Her türlü katı atık ve artıklar,

h) HOSAB’ın  yazılı izni olmadan kirletici maddeler ihtiva etmeyen soğutma suları.

j) HOSAB Müdürlüğü tarafından belirlenecek olan ön arıtma standartlarına uymayan atıklar.

Katılımcı; bu maddede belirtilen atıkların HOSAB kanalizasyon sistemine verilmesi halinde oluşacak tüm hasar ve zararlardan  doğrudan sorumludur.( Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Madde 119)

Yukarıda belirtilmeyen hususlarda  Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, BUSKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve hazırlanacak olan HOSAB Atıksu Arıtma Tesisi İşletme Esasları geçerlidir.

6. NUMUNE ALIMI VE DENETİMLER

Katılımcıların atıksu çıkışları HOSAB Müdürlüğü personeli tarafından denetlenir ve gerekli görüldüğü takdirde numune alınarak analizi yapılır. Debimetre ve numune alma cihazı kurulmuş olan tesislerde cihazların kontrolü yine HOSAB personeli tarafından günlük olarak yapılır. Tüm kontrol ve denetimlerde ilgili firmanın yetkili bir elemanının nezaret etmesi ve yapılan işlemle ilgili tutanak tutulması zorunludur. İstendiği takdirde firmaya şahit numune bırakılabilir. Numune analiz sonuçlarının HOSAB Müdürlüğünden alınması firmanın sorumluluğundadır.

6.1. Debimetre ve Otomatik Numune Alma Cihazlarına İlişkin Hususlar

Endüstriyel nitelikli su tüketimi olan katılımcıların atıksu çıkışlarına debimetre ve otomatik numune alma cihazı tesis etmesi zorunludur. Bu cihazların,

a. Birbiri ile entegre edilebilir özellikte,

b. Kanalizasyon sisteminde kullanıma uygun,

c. Veri depolama özelliğine sahip,

e. Sabitlenebilir ve dış etkilere dayanıklı olması gerekmektedir.

Ayrıca, debimetre cihazına opsiyonel üniteler (analiz sensörleri ve numune alma cihazı gibi) bağlanabilmeli ve otomatik numune alma cihazının soğutmalı, zaman (anlık, 2 saatlik, 24 saatlik) olay ve akış orantılı örnekleme yapabilmesi gerekmektedir.

Cihazların dış ortam şartlarından etkilenmesini asgari düzeye indirmek amacıyla bir kabin içinde bulundurulması gerekmektedir. Bu kabin, cihazlara müdahaleyi engellemek amacıyla kilit altında tutulur. Katılımcı, varsa ön arıtma tesisi ile kontrol bacasını iyi bir şekilde muhafaza etmek ve ölçüm tesislerini her zaman kontrole hazır halde tutmakla yükümlüdür. HOSAB Müdürlüğü uygun gördüğü katılımcılar için debimetre temin ederek maliyetini katılımcı firmaya yansıtılmaktadır.

Hosab inşaat faliyetlerine başlayacak olan tüm firmalar yukarıdaki özellikleri taşıyan debimetre odası ve numune alma musluğu yapmak durumundadırlar. Her bir firma kendi atıksu debisine göre belirleyeceği çapa göre Hosab Yönetiminin onaylayacağı debimetre

temin etme zorundadır.Debimetre odasının ve debimetrenin montajı ve devreye alınması sırasında Hosab Yönetimine bilgi verilecektir.

Debimetre odasının teknik detayları Hosab Yönetiminden alınabilir. Ekte örnek proje verilmektedir. Her bir firma kendi sınırları içerinde yapacağı debimetre odası ve kontrol bacasından sonra Hosab tarafından yerleştirilmiş parsel bacalarına deşarj edecektir. Firma kesinlikle yağmur suyu ile atıksuyunu ayrı ayrı deşarj edecektir.

Firma yukarıda açıklanan tüm talimatları kabul etmiş sayılır. Hosab Yönetimi yasa, yönetmeliklerde meydana gelen/gelecek mevzuat değişikliklerine karşı talimatı değiştirme hakkına sahiptir.

İDARE                                                                                   MÜŞTERİ

HOSAB YÖNETİMİ                                                                      KAŞE /İMZA